## Slide 1
地图填色
从暴力回溯到 DSATUR 与 TabuCol
一个可复现的图着色实验流水线：建模、剪枝优化、局部搜索、结果验证
白底极简版式；所有结果以冲突边数为合法性判据

## Slide 2
核心问题：把“地图”压缩成一个可验证模型
不讲四色定理常识；直接讲我设计的实验对象与评价指标
区域邻接关系 → 图的 k-着色约束满足问题
G = (V, E), C = {1, …, k} f : V → C (u, v) ∈ E ⇒ f(u) ≠ f(v)
设计项
本实验实现
输入
小图邻接、DIMACS .col、随机平面图
目标
给定颜色数下构造合法染色
判据
冲突边数 = 0
输出
每个顶点的颜色编号 CSV
0
合法解冲突边数
450
基准图顶点数
20 ~ 300
平面图规模
Map Coloring Lab 3
2/7

## Slide 3
优化一：从固定顺序暴力回溯到 DSATUR
复现 Brélaz 的 DSATUR 思想，并把它接入回溯与前向检查
方法
关键问题
暴力回溯
固定顶点顺序，最坏枚举 k^n
DSATUR
先处理约束最紧顶点
前向检查
某邻居无可用色时立即剪枝
饱和度定义
sat(v) = |{ f(u) | u ∈ N(v), f(u) ≠ ∅ }|
行
DSATUR-Backtracking 核心流程
1
维护每个未着色顶点的可用颜色集合
2
选择 sat(v) 最大的未着色顶点
3
并列时选择度数 deg(v) 最大者
4
尝试颜色 c，并临时删除邻居域中的 c
5
若产生空颜色域，则立即回溯
6
若全部顶点着色完成，返回合法解
优化点不是改变问题，而是改变搜索顺序：更早遇到矛盾，更少进入无效分支。
Map Coloring Lab 3
3/7

## Slide 4
优化二：450 顶点实例用 TabuCol 求可行解
精确回溯不适合直接处理 le450；改用局部搜索快速构造 0 冲突解
行
TabuCol 局部搜索核心流程
1
贪心生成初始 k-着色，允许冲突
2
只在冲突顶点集合中选择移动
3
评价移动 Δ = 新冲突数 − 旧冲突数
4
最优移动若被禁忌，只有优于历史最优时允许
5
更新颜色与禁忌表，直到冲突边数为 0
贪心初始解
定位冲突顶点
选择最优非禁忌移动
更新禁忌表
冲突边数 = 0
定位：DSATUR 做确定性验证；TabuCol 做大规模给定颜色数下的快速可行染色。
Map Coloring Lab 3
4/7

## Slide 5
复现实验：暴力回溯 vs DSATUR
首解可能很快，但完整搜索空间暴露了暴力法的指数风险
数据
顶点
暴力赋值
DSATUR赋值
暴力完整空间
外推/s
小规模地图
9
19
9
2.621×10^5
2.580×10^-1
平面图 n=20
20
51
20
1.100×10^12
6.985×10^5
平面图 n=32
32
78
32
1.845×10^19
1.102×10^13
DSATUR 的优势体现在搜索 节点数，而不只是一两个样例 的运行时间。
▶ 暴力法：固定顺序，完整空间为 4^n
▶ DSATUR：动态选点，实验中赋值次数约等于 n
▶ 外推只用于说明指数增长趋势，不当作实际运行时间
Map Coloring Lab 3
5/7

## Slide 6
复现实验：le450 基准与随机平面图
所有最终结果都用冲突边数校验；合法标准统一为 conflict = 0
数据
顶点
边
颜色
耗时/s
le450_5a
450
5714
5
1.104681
le450_15b
450
8169
15
2.501488
le450_25a
450
8260
25
0.007555
三组均成功，冲突边数均为 0。
n
边数
耗时/s
冲突
20
54
0.000280
0
80
234
0.001980
0
160
474
0.005360
0
300
894
0.020500
0
随机平面图全部 4 色成功。
颜色数越宽松，局部搜索越容易收敛；边数更多、颜色更少时约束更强。
Map Coloring Lab 3
6/7

## Slide 7
5 分钟汇报结论：我做了什么，优化在哪里
结束页只保留可答辩的三点
1. 模型设计：统一把手工地图、DIMACS .col 和随机平面图表示为无向图；用冲突边数 = 0 作为唯一合法性判据。
2. 算法优化：从暴力回溯的固定顺序，改为 DSATUR 的饱和度优先和前向检查；大图使用 TabuCol 避免精确搜索爆炸。
3. 复现结果：小图、随机平面图、三个 le450 数据全部得到 0 冲突解；DSATUR 降低搜索赋值次数，TabuCol 在 450 点图上快速收敛。
参考：Brélaz, CACM 1979; Robertson–Sanders–Seymour–Thomas, JCTB 1997; Leighton, J. Res. NBS 1979.
Map Coloring Lab 3
7/7